建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：中关村科技园丰台园产业基地二期35A2地块托普科技园（一期）35A2地块项目

建设单位：北京托普世纪科技企业孵化器有限公司

编制单位：北京清大明光环境科学研究所

2018年02月

建设单位：北京托普世纪科技企业孵化器有限公司

法人代表：邢治荣

编制单位：北京清大明光环境科学研究所

法人代表：胡树生

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：010-65611155 | 电话：010-63380912 |
| 传真：010-65610220 | 传真：010-63380912 |
| 邮编：101204 | 邮编：100012 |
| 地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼122室 | 地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼（中关村科技园区） |

# 目录

1.验收项目概况	1

2.验收依据	1

2.1验收原则	1

2.2环境保护相关法律、法规、规章和规范	1

2.3技术文件依据	1

2.4验收范围	2

3.建设项目概况	1

3.1地理位置及平面布置	1

3.2建设内容	1

3.3主要经济指标	3

3.4建设项目变更情况	3

4.环境保护设施	5

4.1主要污染物及其处理设施	5

4.2其他环保措施	5

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	6

5.审批部门审批决定	7

6.验收执行标准	8

7.验收监测内容	9

8.质量保证及质量控制	10

8.1监测分析方法	10

8.2监测仪器	10

8.3人员资质	11

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	11

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	11

9.验收监测结果	13

9.1项目工况	13

9.2环境保设施调试效果	13

10.环评批复要求及落实情况	18

11.验收监测结论及建议	19

11.1环境保护设施调试效果	19

11.2 建议	19

12.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	20

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：项目周边环境情况

附图4：排气筒照片和污水排口照片

附件：

附件1：北京市环保局《关于丰台区科技园区产业基地环境影响报告书的批复》；

附件2：北京市计划经济委员会《关于中关村科技园丰台园二期产业基地土地一级开发变更建设单位的函》

附件3：丰台区桥南产业基地二期规划意见书；

附件4：北京托普世纪科技企业孵化器有限公司营业执照

附件5：中关村科技园丰台园土地开发补偿合同；

附件6：托普科技园（一期）35A2地块项目建设项目规划条件；

附件7：托普科技园（一期）35A2地块项目建设工程规划许可证；

附件8：城镇污水排入排水管网许可证；

附件9：废水、噪声、废气监测报告；

附件10：生活垃圾清运合同；

附件11：验收组意见。

# 1.验收项目概况

北京市丰台区产业园基地位于丰台区丰台镇南，北起马场路，南至六圈路，西至京山铁路，冬至孙庄子路，共计2.87万平方公里。1994年3月市地质环境监测总站受北京市新技术产业开发试验区丰台园区办公室的委托，对北京市新技术产业开发试验区丰台园区产业基地进行了环境影响评价，并于1994年3月编制完成了《北京市新技术产业开发试验区丰台园区产业基地环境影响报告书》，北京市环境保护局于1994年3月1日批复了该项目（具体见附件1（94）京环保三字第73号文件）。

2001年中关村科技园丰台园二期产业基地土地一级开发变更为北京丰台科技园建设发展有限公司，具体见附件2。

2006年北京丰台科技园建设发展有限公司获得丰台区桥南产业基地二期规划意见书，具体见附件3。

2007年北京托普世纪科技企业孵化器有限公司（营业执照见附件4）与北京丰台科技园建设发展有限公司就35A2地块的土地有偿使用达成协议，协议见附件5。

2011年北京托普世纪科技企业孵化器有限公司取得北京市规划委员会建设项目规划条件，见附件6。

2012年3月13日托普科技园（一期）35A2地块项目获得中华人民共和国建设工程规划许可证（2013规（丰）建字0008号，具体见附件7）。

北京托普世纪科技企业孵化器有限公司建设的中关村科技园丰台园产业基地二期35A2地块托普科技园（一期）35A2地块项目，位于北京市丰台区科技园二期产业基地35A2地块，南至基地二环路，东起丰科路（原路名为万寿路南延路），北临35A1地块，西临基地九号路。

项目总用地面积23586.72平方米（其中代征道路用地200平方米），总建筑面积116327.78平方米（其中地上建筑面积为56127.78平方米，地下建筑面积为60200平方米），为高新技术产业综合配套，包括职工交流中心，职工服务中心，职工培训中心、锅炉房和停车位等。

1998年7月15日一级开发商进行了本项目土地前期破土动工，2014年建成并投入试运营。本项目于2016年06月29日获得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：城排2016字第454号，具体见附件8）。本项目现满足项目竣工环保保护验收检测条件。受企业委托，北京清大明光环境科学研究所承担本项目的竣工环境保护验收工作，北京中环天成环境监测中心承担本项目的竣工环境保护环保设施监测工作。

接受委托后，根据环境保护部文件，国环规环评[2017]4号、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环保保护验收暂行办法》等文件要求，北京清大明光环境科学研究所于2017年11月安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘察和资料收集，编制了验收监测实施方案，并于2017年12月对本项目的主要污染源（锅炉烟囱废气、污水排放口污水及项目厂界噪声）进行了现场监测及检查（监测报告见附件9）。北京清大明光环境科学研究所根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告。

本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容、对项目环境保护设施建设情况进行检查、对环境保护设施调试效果进行现场监测。

# 2.验收依据

## 2.1验收原则

本次竣工验收调查报告坚持以下原则：

（1）坚持依法调查原则

贯彻执行我国竣工环境保护验收相关法律法规、标准和政策等；

（2）坚持科学、客观、公正的原则；

（3）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；

（4）坚持对工程施工期、运营期环境影响全过程调查的原则。

## 2.2环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

（8）环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4 号，2017年11月20日）；

（9）《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，2012年7月03日）；

（10）《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号，2012年8月7日）；

（11）《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，2015年6月4日）。

## 2.3技术文件依据

（1）市地质环境监测总站编制《北京市新技术产业开发试验区丰台园区产业基地环境影响报告书》（1994.03完成）

（2）北京市环境保护局关于《关于丰台科技园区产业基地环境影响报告书的批复》（（94）京环保三字第73号文件）（1994.03.01）。

## 2.4验收范围

根据工程环境影响评价范围、环境保护验收调查的一般要求确定验收调查范围和内容。验收调查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致（本项目属于局部验收），具体调查范围与内容见表2-1。

表2-1  本项目验收调查范围与内容一览表

| 调查项目 | 调查范围 | 调查内容 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目区域 | 大气污染防治措施的治理效果及达标排放情况 |
| 水环境 | 项目污水排口 | 生活污水达标排放情况、最终排放去向 |
| 声环境 | 项目用地厂界外1m，同时考虑周边声环境敏感点 | 工程范围内主要噪声源的防治措施、效果以及厂界达标排放情况 |
| 固体废物 | 项目区域 | 项目产生的一般固废和生活垃圾的处置方式及最终去向 |

# 3.建设项目概况

## 3.1地理位置及平面布置

中关村科技园丰台园产业基地二期35A2地块托普科技园（一期）35A2地块项目，位于北京市丰台区丰台科技园区产业园内，南临汽车博物馆路（原路名：基地二环路），东临丰科路（原路名：万寿路南延路），北临35A1，西临基地九号路。项目地理位置见附图1。

该项目总用地面积为23586.72平方米，总建筑面积116327.78平方米，其中地上建筑面积为56127.78平方米，为1栋办公楼，地下四层，建筑面积为60200.00平方米，地下一、二层为高薪技术产业综合配套，包括职工交流中心，职工服务中心，职工培训中心等，地下三、四层为停车位，绿地总面积8226平方米，工程区绿率≥35%。厂区平面布置情况见附图2。

## 3.2建设内容

本项目总用地面积为23586.72平方米，总建筑面积116327.78平方米，为1栋办公楼，其中地上建筑面积为56127.78平方米，地下四层，建筑面积为60200.00平方米，地下一、二层为高薪技术产业综合配套，包括职工交流中心，职工服务中心，职工培训中心等，地下三、四层为停车位。

本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目主要建设内容见表3-1。

表3-1  项目组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 环评及批复情况 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 办公楼1栋 | 同意在丰台镇南，北起马场路，南至六圈路、西至京山铁路，东至孙庄子路2.87平方公里范围内建设丰台园桥南产业基地。 | 总建筑面积116327.78平方米，其中地上建筑面积为56127.78平方米，地下四层，建筑面积为60200.00平方米，地下一、二层为高薪技术产业综合配套，包括职工交流中心，职工服务中心，职工培训中心等，地下三、四层为停车位。 | 无 |
| 2 | 辅助工程 | 无 | - | - | 无 |
| 3 | 公用工程 | 供水系统 | 由市政给水管网供水，用水主要为办公生活用水； | 由市政给水管网供水，用水为办公生活用水，年用水量158400m3 | 无 |
|  |  | 排水系统 | 拟建产业基地排放的生产及生活污水应进入郑王坟污水系统，产业基地管理部门应积极参加郑王坟污水处理场的筹建集资。在郑王坟建成前，对基地内排放污水的企业应严格控制，其排放指标达到《北京市水污染排放标准》中排入城市下水道A标准。 | 排水系统采用雨水、污水分流排放。办公生活污水经化粪池预处理后，进入园区市政管网，排入小红门污水处理厂再处理。外排水量为135300m3/a。 | 办公生活污水排入小红门污水处理厂处理 |
|  |  | 供暖系统 | 拟建产业基地应实行集中供热，同意基地按规划建设南、北两座锅炉房，其烟囱高度均不得低于85米，锅炉房设备选型及烟尘，噪声治理措施应符合环保要求。 | 本项目冬季生活供暖由自建直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供暖，共4台（2用2备）；烟囱排气筒高33m（自排气筒所在地平面至排气筒出口计的高度）。 | 无 |
|  |  | 供电系统 | 项目用电由区域市政电网供给，能够满足项目运营的需要。 | 项目用电由区域市政电网供给，能够满足项目运营的需要。 | 无 |
| 4 | 环保工程 | 废气处理 设施 | 锅炉废气采用脱硫除尘工艺，除尘采用布袋除尘器，脱硫采用石灰石－石膏湿式脱硫工艺；烟囱排放高度为85m。 | 采用燃气直燃机供暖，烟囱排气筒高33m（自排气筒所在地平面至排气筒出口计的高度）。 | 燃煤锅炉改成燃气锅炉供暖 |
|  |  | 废水处理 设施 | - | - | 无 |
|  |  | 噪声处理 设施 | 低噪声设备、减振底座等 | 低噪声设备、减振底座等 | 无 |
|  |  | 固废处理 设施 | 垃圾分类收集设施，煤渣回收再利用 | 垃圾分类收集设施等 | 没有燃煤排放 |

## 3.3主要经济指标

本项目主要经济指标见表3-2。

表3-2  托普科技园（一期）35A2地块项目主要经济指标

| 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 23586.72m2 | 2011拨地0346 |
| 其中 | 总建筑用地面积 | 23386.577 m2 |  |
|  | 代征道路用地面积 | 200.145 m2 |  |
| 总建筑面积 | 116327.78m2 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | 56127.78m2 | 研发试验用房及地面出口建筑面积 |
|  | 地下建筑面积 | 60200m2 |  |
|  | 其中 | 高新技术产业配套综合及库房建筑面积 | 25000m2 |  |
|  |  | 其中 | 高新技术产业库房 | 3000m2 | 位于地下二层 |
|  |  |  | 高新技术产业配套综合 | 22000m2 | 位于地下一、二层 |
|  |  |  | 其中 | 职工餐厅 | 8000m2 | 位于地下二层 |
|  |  |  |  | 职工健身中心 | 7000m2 | 位于地下二层 |
|  |  |  |  | 职工培训中心 | 7000m2 | 位于地下一层 |
|  |  | 自行车库建筑面积 | 2000m2 |  |
|  |  | 设备用房面积 | 4200m2 |  |
|  |  | 机动车库建筑面积 | 29000m2 |  |
|  |  | 其中 | 人防部分建筑面积 | 10590m2 |  |
|  |  |  | 非人防部分建筑面积 | 18410m2 |  |
| 容积率（地上） | 2.4 |  |
| 建筑密度 | 35% |  |
| 建筑高度 | 47.691m |  |
| 建筑层数（地上/地下） | 7层/-4层 |  |
| 绿化率 | 35% |  |
| 绿化面积 | 8226m2 |  |
| 其中 | 实土绿地面积 | 4221m2 |  |
|  | 覆土绿地面积（覆土深度3m） | 4005m2 |  |
| 机动车停车数量（≧65辆/万平米） | 700辆 |  |
| 其中 | 地上 | 16辆 |  |
|  | 地下 | 684辆 |  |
| 自行车停车数量（≧200辆/万平米） | 1680辆 |  |
| 其中 | 地上 | 0辆 |  |
|  | 地下 | 1680辆 |  |

## 3.4建设项目变更情况

验收阶段较环评阶段变动情况见表3-3。

表3-3  本项目变动情况一览表

| 序号 | 环评及批复阶段 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称：北京市新技术产业开发试验区丰台园区办公室 | 2001年中关村科技园丰台园二期产业基地土地一级开发变更为北京丰台科技园建设发展有限公司； 2007年北京托普世纪科技企业孵化器有限公司与北京丰台科技园建设发展有限公司就35A2地块的土地有偿使用达成协议。本项目建设单位为北京托普世纪科技企业孵化器有限公司。 | 项目发展需要 |
| 2 | 拟建产业基地应实行集中供热，同意基地按规划建设南、北两座锅炉房，其烟囱高度均不得低于85米。 | 本项目供暖制冷均由自建直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供暖（采用清洁能源天然气），共4台（2用2备），设置在项目用地的西北侧，锅炉房排气筒为33m。该锅炉房于2016年10月投入运营。 | 采用清洁能源，减少大气污染物的排放。 |
| 3 | 拟建产业基地排放的生产及生活污水应进入郑王坟污水系统，产业基地管理部门应积极参加郑王坟污水处理场的筹建集资。在郑王坟建成前，对基地内排放污水的企业应严格控制，其排放指标达到《北京市水污染排放标准》中排入城市下水道A标准 | 排水系统采用雨水、污水分流排放。办公生活污水经化粪池预处理后，进入园区市政管网，排入小红门污水处理厂再处理。本项目于2016年06月29日获得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：城排2016字第454号）。 | 满足北京市环保要去。 |

# 4.环境保护设施

## 4.1主要污染物及其处理设施

4.1.1废水

本项目外排废水包括办公生活污水，生活污水经化粪池预处理后，进入园区市政管网，排入小红门污水处理厂进行处理。排水许可证见附件8。

4.1.2废气

本项目运营期间产生的废气主要为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组（型号：ZXQ-407H2M3，编号：ZXMJ1131、ZXMJ1132、ZXMJ1063和ZXMJ1064）排放的大气污染物。排放的大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

本项目燃气直燃机排放的废气由33m的排气筒排放（从地下室计算，排气筒高度45m），对周围环境影响较小。

4.1.3噪声

本项目噪声源主要为生产设备运转产生的噪声，经车间墙体隔声、距离衰减及加装减振垫等措施后，对外环境影响不大。

表4-1  本项目噪声污染源及治理措施概况

| 噪声源 | 总台数 | 备用台数 | 安装位置 | 每日开启时间段 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上水水泵（消防水泵除外） | 4 | 2 | B2层 | 24小时 | - |
| 直燃机 | 4 | 2 | 西北侧 | 夏季8:30-19:30 冬季24小时 | - |
| 冷却塔 | 1 |  | 西北侧 | 夏季8:30-19:30 |  |
| 排风风机 | 42 | - | B2、屋顶 | 排风 |  |
| 新风风机 | 42 | - | B2、屋顶 | 补风 |  |
| 车库排风 | 8 | - | B2 |  |  |

4.1.4固体废物

本项目固体废物办公生活垃圾。

生活垃圾为入驻工作人员的办公生活垃圾，生活垃圾由专人负责收集、分类、封闭存放，最后由环卫部门统一清运处理。垃圾清运合同见附件10。

## 4.2其他环保措施

无

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保投资：托普总额2.2个亿，其中环保投资3.45%：废水160万，废气200万，噪声160万，固废120万，绿化120万。环保投资情况见表4-2。

表4-2环保设施投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 160 |
| 2 | 废气治理 | 200 |
| 3 | 噪声治理 | 160 |
| 4 | 固废治理 | 120 |
| 5 | 绿化 | 120 |
| 合计 | 760 |

验收监测期间，本项目环保设施均已建成投用。环保设施“三同时”落实情况见表4-3。

表4-3  “三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖锅炉废气 | 拟建产业基地应实行集中供热，同意基地按规划建设南、北两座锅炉房，其烟囱高度均不得低于85米 | 冬季采用燃气直燃机供暖，烟囱排放高度为33m；共4台（2用2备）； | 全部落实 |
| 2 | 生活 污水 | 拟建产业基地排放的生产及生活污水应进入郑王坟污水系统，产业基地管理部门应积极参加郑王坟污水处理场的筹建集资。在郑王坟建成前，对基地内排放污水的企业应严格控制，其排放指标达到《北京市水污染排放标准》中排入城市下水道A标准 | 排水系统采用雨水、污水分流排放。办公生活污水经化粪池预处理后，进入园区市政管网，排入小红门污水处理厂再处理。 | 全部落实 |
| 3 | 设备 噪声 | 选用低噪声设备、减振处理 | 选用低噪声设备、减振处理 | 全部落实 |
| 4 | 办公生活垃圾 | 分类收集，定期由环卫部门清运 | 分类收集，定期由环卫部门清运 | 全部落实 |
|  | 有毒有害工业垃圾 | 拟建产业基地的各种固体废弃物应集中消纳。有毒有害工业垃圾必须专门收集，处理、不得任意堆放。 | 无有毒有害垃圾产生 | 全部落实 |

# 5.审批部门审批决定

北京市新技术产业开发试验区丰台园区办公室：

你办所报《北京市新技术产业开发试验区丰台园区产业基地环境影响报告书》收悉，经我局组织专家进行审查并由评价单位修改补充，现就有关问题批复如下：

一、原则同意报告书的结论和建议，同意在丰台镇南，北起马场路，南至六圈路，西至京山铁路，东至孙庄子路2.87平方公里范围内建设丰台园桥南产业基地。

二、拟建产业基地位于丰台边缘集团规划范围内，规划建设工业区，公建区及居住小区等。配套设施齐全。为了保护该区域的环境质量，基地的产业配置应遵循无污染，低能耗，用水少的原则。重化工，金属冶炼，核技术等项目不宜在此建设，对精细化工，生物工程，新型建材，医药合成等项目亦应从严控制。

三、拟建产业基地排放的生产及生活污水应进入郑王坟污水系统。产业基地管理部门应积极参加郑王坟污水处理场的筹建集资。在郑王坟污水处理场建成前，对基地内排放污水的企业应严格控制，其排放指标要达到《北京市水污染物排放标准》中排入城市下水道A标准。

四、拟建产业基地应实行集中供热，同意基地按规划建设南、北两座锅炉房。其烟囱高度均不得低于85米。锅炉房设备选型及烟尘、噪声治理措施应符合环保要求。烟尘及SO2排放应执行《锅炉房大气污染物排放标准》（GB13271-91）中二级新建标准。

五、拟建产业基地的各种固体废弃物应集中收集消纳。有毒有害工业垃圾必须专门收集，处理，不得任意堆放。

六、拟建产业基地内应搞好绿化建设，集中绿地面积应达到规定比例，绿化建设应与基地建设同步进行。

七、园区办和基地管理机构应对基地环境质量负责，需设立环保机构和人员，建立必要的管理制定。该报告书反映了基地环境的基本情况和建设要求。可做为基地环境建设和管理的依据，进入基地的单个入区项目仍须执行环境影响报告书（表）审批制度，坚持环保“三同时”。

# 6.验收执行标准

根据北京市环境保护局《关于丰台科技园区产业基地环境影响报告书的批复》（（94）京环保三字第73号文件，1994.3.1）以及相关要求，本项目验收执行标准如下：

1、燃气直燃机供暖废气执行北京市地方标准北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）。

2、废水排放执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）排入公共污水处理系统的水污染物放限值。

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、办公生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

验收执行标准及其标准限值见表6-1。

表6-1  验收执行标准及限值

| 类别 |  | 执行标准 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖废气 | 环评执行标准 | 《锅炉房大气污染物排放标准》（GB13271-91）中二级新建标准 | 烟尘 | mg/m3 | 250 | 已经废止 |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 1200 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | mg/m3 | - |  |
|  | 验收执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015） | 颗粒物 | mg/m3 | 5 | 2017年4月1日后 |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 10 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | mg/m3 | 80 |  |
| 办公生活污水 | 环评执行标准 | 《北京市水污染物排放标准》中排入城市下水道A标准 | pH | 无量纲 | 6-9小于5不准许排 放 | 已经废止 |
|  |  |  | CODCr | mg/L | 150 |  |
|  |  |  | BOD5 | mg/L | 100 |  |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | - |  |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | - |  |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 160 |  |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | - |  |
|  | 验收执行标准 | 北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）排入公共污水处理系统的水污染物放限值。 | pH | 无量纲 | 6.5-9 | -- |
|  |  |  | CODCr | mg/L | 500 | -- |
|  |  |  | BOD5 | mg/L | 300 | -- |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 45 | -- |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 8.0 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 400 |  |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 50 |  |
| 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中1类声环境功能区1类标准 | Leq | dB(A) | 昼间55 夜间45 | -- |

# 7.验收监测内容

我公司按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2017年11月30日~12月16日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下：

1、废气

有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）相关规定进行。

具体监测点位、项目及频次见表7-1。

表7-1  有组织排放废气监测点位、项目及频次

| 序号 | 监测地点 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃型吸收式冷（温）水机组废气排气筒 | 颗粒物 | 3次/天， 连续监测2天 |
| 2 |  | 二氧化硫 |  |
| 3 |  | 氮氧化物 |  |

2、污水

污水监测布点按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）有关规定进行，具体监测点位、项目及频次见表7-2。

表7-2  污水监测一览表

| 序号 | 点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口设1个点位 | pH、CODCr、氨氮、 悬浮物、总磷 | 3次/天， 连续监测2天 |

3、厂界噪声

厂界噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。具体监测点位、项目及频次见表7-3。

表7-3  厂界噪声监测点位、项目及频次

| 序号 | 监测地点 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界最大噪声处各1个点，共4个点 | Leq | 2次/天，昼间2次， 连续监测2天 |

# 8.质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

8.1.1废气

有组织排放废气监测分析方法见表8-1。

表8-1  有组织排放废气监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《空气和废气监测分析方法》第四版 | GB/T16157-1996 | 0.1 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 | HJ/T57-2000 | 2.86 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 | HJ693-2014 | 1.34 |

8.1.2污水

废水监测分析方法见表8-2。

表8-2  废水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | -- |
| 2 | CODCr | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 1 |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01 |

8.1.3 噪声

噪声监测分析方法见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB 12348-2008、HJ706-2014 |

## 8.2监测仪器

8.2.1废气

废气监测仪器见表8-4。

表8-4  废气监测仪器

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | YQSB-079 | 已检定 |
| 2 | 二氧化硫 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | YQSB-079 | 已检定 |
| 3 | 氮氧化物 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | YQSB-079 | 已检定 |

8.2.2污水

污水监测仪器见表8-5。

表8-5  污水监测仪器

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 离子计 | PHSJ-4A | YQSB-077 | 已检定 |
| 2 | CODCr | 可见分光光度计 | 721 | YQSB-011 | 已检定 |
| 3 | 氨氮 | 可见分光光度计 | 721 | YQSB-011 | 已检定 |
| 4 | 悬浮物 | 电子天平 | FA2004B | YQSB-010 | 已检定 |
| 5 | 总磷 | 可见分光光度计 | 721 | YQSB-011 | 已检定 |

8.2.3噪声

噪声监测仪器见表8-6。

表8-6  噪声监测仪器

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq | 多功能声级计 | AWA6228 | 104183 | 已检定 |

## 8.3人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗。

## 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、有组织废气监测质量保证按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJT 373-2007）的要求与规定进行全过程质量控制；

2、监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。综合大气采样器在进入现场前对采样器流量进行校准，在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。噪声监测仪器校验见表8-7。

表8-7  噪声监测仪器校验表 单位：dB(A)

| 仪器名称 | 监测项目 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA6228型 多功能声级计 | 厂界噪声 | 2018.01.29昼间（第一次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.29昼间（第二次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.29夜间（第一次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.29夜间（第二次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.30昼间（第一次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.30昼间（第二次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.30夜间（第一次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 2018.01.30夜间（第二次） | 93.8 | 93.8 | 合格 |

# 9.验收监测结果

## 9.1项目工况

本项目没有重化工，金属冶炼，核技术等项目，也没有精细化工，生物工程，新型建材，医药合成等项目入驻。本项目建设内容为研发、办公楼、商业等，不涉及工业生产。本项目验收监测期间，生产负荷均达到75%以上，满足环境保护验收监测要求。

## 9.2环境保设施调试效果

9.2.1废气

直燃型吸收式冷（温）水机组废气监测结果见表9-1。

表9-1  供暖锅炉排放废气监测结果   单位：mg/m3

| 监测项目 | 2017.12.07 | 2017.12.08 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |
| 标态烟气量(m3/h) | 31149 | 30679 | 31198 | 31198 | 31181 | 31684 | 31956 | 31956 |
| 直燃型吸收式冷（温）水机组排气筒（33m） | 烟尘 | 排气筒浓度mg/m3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 排放速率kg/h | 3.11×10-3 | 3.07×10-3 | 3.12×10-3 | 3.12×10-3 | 3.12×10-3 | 3.17×10-3 | 3.20×10-3 | 3.20×10-3 |
|  |  | 排放标准 | 排放浓度：5 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 排气筒浓度mg/m3 | ＜3.30 | ＜3.32 | ＜3.31 | ＜3.32 | ＜3.32 | ＜3.30 | ＜3.30 | ＜3.32 |
|  |  | 排放速率kg/h | ＜9.34×10-2 | ＜9.20×10-2 | ＜9.36×10-2 | ＜9.36×10-2 | ＜9.35×10-2 | ＜9.51×10-2 | ＜9.59×10-2 | ＜9.59×10-2 |
|  |  | 排放标准 | 排放浓度：10 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 排气筒浓度mg/m3 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76.3 | 76 | 77 |
|  |  | 排放速率kg/h | 2.17 | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
|  |  | 排放标准 | 排放浓度：80 mg/m3 |

分析与评价：

由以上数据得出，验收监测期间，直燃型吸收式冷（温）水机组排气筒（33m），烟尘最大排放浓度为0.11mg/m3，小于其标准限值5.0mg/m3，最大排放速率为3.20×10-3kg/h；二氧化硫最大排放浓度为3.32mg/m3，小于其标准限值10.0mg/m3，最大排放速率为9.59×10-2kg/h；氮氧化物最大排放浓度为77mg/m3，小于其标准限值80.0mg/m3，最大排放速率为2.20kg/h；

综上，本项目废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）在用锅炉大气污染物排放浓度限值。

9.2.2污水

污水监测结果见表9-2。

表9-2   废水监测结果

| 采样时间 | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 北京市水污染物排放标准（DB/307-2013） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频次1 | 频次2 | 频次3 |  |
| 2017.11.30 | pH | 无量纲 | 7.24 | 7.21 | 7.28 | 6.5～9 |
|  | CODCr | mg/L | 158 | 160 | 162 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 26 | 28 | 27 | 45 |
|  | 总磷 | mg/L | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 8.0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 90 | 130 | 145 | 400 |
| 2017.11.31 | pH | 无量纲 | 7.31 | 7.33 | 7.14 | 6.5～9 |
|  | CODCr | mg/L | 160 | 163 | 157 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 28 | 26 | 26 | 45 |
|  | 总磷 | mg/L | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 8.0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 105 | 180 | 95 | 400 |

分析与评价：

由以上数据得出，验收监测期间，污水中pH值为7.14~7.33，满足其标准限值6.5~9；CODCr最大排放浓度为163mg/L，小于其标准限值500mg/L；NH3-N最大排放浓度为28mg/L，小于其标准限值45mg/L；悬浮物最大排放浓度为180mg/L，小于其标准限值400mg/L；总磷最大排放浓度为5.4mg/L，小于其标准限值8.0mg/ L。

综上，废水排放执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）排入公共污水处理系统的水污染物放限值。

9.2.3厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-3。

表9-3  厂界噪声监测结果 单位：dB(A)

| 监测时间 | ▲1 | ▲2 | ▲3 | ▲4 | 最大值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.29 | 昼间第一次 | 52.4 | 53.3 | 51.6 | 51.3 | 53.3 | 55 |
|  | 昼间第二次 | 50.8 | 53.6 | 52.9 | 51.8 | 53.6 | 55 |
|  | 夜间第一次 | 42.2 | 43.5 | 42.4 | 40.9 | 43.5 | 45 |
|  | 夜间第二次 | 43.0 | 43.5 | 42.9 | 40.1 | 43.5 | 45 |
| 2018.01.30 | 昼间第一次 | 51.5 | 54.0 | 53.8 | 52.9 | 54.0 | 55 |
|  | 昼间第二次 | 52.3 | 53.6 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 55 |
|  | 夜间第一次 | 41.1 | 43.9 | 43.0 | 41.2 | 43.9 | 45 |
|  | 夜间第二次 | 41.5 | 43.4 | 41.6 | 42.0 | 43.4 | 45 |

分析与评价：

由以上数据得出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在51.3~54dB(A)之间，小于其标准限值55dB(A)；夜间噪声测定值在40~44dB(A)，小于其标准限值45dB(A)。

综上，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

9.2.4污染物排放总量核算

根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）及该文件附件1中的要求：“纳入污水管网通过污水处理设施集中处理污水的生活源建设项目水污染物按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算排放总量”。

本项目运营后，外排办公生活污水排放量为135300m3/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入小红门污水处理厂处理。小红门污水处理厂出水作为凉水河下段河道补水，根据《北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类》中的规定，凉水河下段属于V类功能水体，则小红门污水处理厂排水执行北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中表1的B标准限值，即：

COD：按排放浓度限值30mg/L计算，排放量为4.059t/a；

氨氮；按排放浓度限值1.5mg/L计算，排放量为0.202t/a。

本项目运营后，直燃型吸收式冷（温）水机组：

烟尘最大排放浓度为0.11mg/m3，最大排放速率为3.20×10-3kg/h，烟尘排放量为：3.20×10-3kg/h×24×125+3.20×10-3kg/h×11×150=0.0149t/a；

二氧化硫最大排放浓度为3.32mg/m3，最大排放速率为9.59×10-2kg/h，二氧化硫排放量为：9.59×10-2kg/h×24×125+9.59×10-2kg/h×11×150=0.446t/a；

氮氧化物最大排放浓度为77.0mg/m3，最大排放速率为2.2kg/h；氮氧化物排放量为：2.2kg/h×24×125+2.2kg/h×11×150=10.23t/a。

# 10.环评批复要求及落实情况

本项目环评批复要求及落实情况见表10-1。

表10-1  环评批复要求及落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 落实结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原则同意报告书的结论和建议，同意在丰台镇南，北起马场路，南至六圈路，西至京山铁路，东至孙庄子路2.87平方公里范围内建设丰台园桥南产业基地。 | 开发建设项目地理位置属于环评批复的整体园区局部地块项目：丰台区科技园二期产业基地35A2地块。总建筑面积116327.78平方米，其中地上建筑面积为56127.78平方米，地下四层，建筑面积为60200.00平方米，地下一、二层为高薪技术产业综合配套，包括职工交流中心，职工服务中心，职工培训中心等，地下三、四层为停车位。建设内容为研发、办公楼、商业等，不涉及工业生产。 | 全部落实 |
| 2 | 拟建产业基地位于丰台边缘集团规划范围内，规划建设工业区，公建区及居住小区等。配套设施齐全。为了保护该区域的环境质量，基地的产业配置应遵循无污染，低能耗，用水少的原则。重化工，金属冶炼，核技术等项目不宜在此建设，对精细化工，生物工程，新型建材，医药合成等项目亦应从严控制。 | 本项目建设内容为研发、办公楼、商业等，不涉及工业生产。 | 全部落实 |
| 3 | 拟建产业基地排放的生产及生活污水应进入郑王坟污水系统。产业基地管理部门应积极参加郑王坟污水处理场的筹建集资。在郑王坟污水处理场建成前，对基地内排放污水的企业应严格控制，其排放指标要达到《北京市水污染物排放标准》中排入城市下水道A标准。 | 办公生活污水经化粪池预处理后，进入园区市政管网，排入小红门污水处理厂再处理。 | 全部落实 |
| 4 | 拟建产业基地应实行集中供热，同意基地按规划建设南、北两座锅炉房。其烟囱高度均不得低于85米。锅炉房设备选型及烟尘、噪声治理措施应符合环保要求。烟尘及SO2排放应执行《锅炉房大气污染物排放标准》（GB13271-91）中二级新建标准。 | 本项目冬季供暖由自建直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供暖，共4台（2用2备）；排气筒高33m。 | 全部落实 |
| 5 | 拟建产业基地的各种固体废弃物应集中收集消纳。有毒有害工业垃圾必须专门收集，处理，不得任意堆放。 | 没有有毒有害的工业垃圾；生活垃圾分类收集，由北京骅腾源清洁服务有限公司负责每日常清运，并签订垃圾清运协议。 | 全部落实 |
| 6 | 拟建产业基地内应搞好绿化建设，集中绿地面积应达到规定比例，绿化建设应与基地建设同步进行。 | 集中绿地面积达到规定比例，绿化建设得到落实。 | 全部落实 |
| 7. | 园区办和基地管理机构应对基地环境质量负责，需设立环保机构和人员，建立必要的管理制定。该报告书反映了基地环境的基本情况和建设要求。可做为基地环境建设和管理的依据，进入基地的单个入区项目仍须执行环境影响报告书（表）审批制度，坚持环保“三同时”。 | 计入基地内的单个入区项目执行相关的环保手续。对入区的企业有专门的管理机构对入驻的企业进行相关的环保管理。 | 全部落实 |

# 11.验收监测结论及建议

## 11.1环境保护设施调试效果

本项目废水、废气、厂界噪声监测结果、达标排放情况如下：

11.1.1废水

本项目外排废水为办公生活污水，没有生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后，排入市政网管，最终排入小红门污水处理厂处理。

11.1.2废气

有组织废气：验收监测期间，本项目供暖锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）在用锅炉大气污染物排放浓度限值。

11.1.3厂界噪声

验收监测期间，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。

11.1.4固体废物

本项目没有有毒有害的工业垃圾；生活垃圾分类收集，由北京永翔昌盛环境科技有限公司负责每日常清运，并签订垃圾清运协议。

11.1.5主要污染物排放总量情况

本项目排放的办公生活经化粪池处理后排入市政污水管网，进入小红门污水处理厂处理，化学需氧量排放总量满足4.059t/a以内，氨氮排放总量满足0.202t/a以内。

本项目运营后，直燃型吸收式冷（温）水机组烟尘排放量为0.0149t/a；二氧化硫排放量为0.446t/a；氮氧化物排放量为10.23t/a。

## 11.2 建议

1、做好生产运行管理和设备维护，避免环境污染。

2、加强日常的环保管理与监督，提高设备的运行效率，确保“三废”稳定达标排放。

3、加强固体废物的监督和管理。

4、企业制定环保管理制度，确保环保档案齐全。

# 12.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                    填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 中关村科技园丰台园产业基地二期35A2地块托普科技园（一期）35A2地块项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 北京市丰台区科技园二期产业基地35A2地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 108 研发基地 | 建设性质 | √新 建 □ 改 扩 建 □ 技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 在丰台镇南，北起马场路，南至六圈路，西至京山铁路，东至孙庄子路2.87平方公里范围内建设丰台园桥南产业基地。 | 实际生产能力 | 项目总用地面积23586.72平方米（其中代征道路用地200平方米），总建筑面积116327.78平方米（其中地上建筑面积为56127.78平方米，地下建筑面积为60200平方米），为高新技术产业综合配套，不涉及工业生产。 | 环评单位 | 市地质环境监测总站 |
|  | 环评审批部门 | 北京市环境保护局 | 批准文号 | （94）京环保三字第73号文件 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 1998.07.15 | 竣工日期 | 2014.04.23 | 排污许可证申领时间 | 2016年6月29日 |
|  | 环保设施设计单位 | 中国建筑标准设计研究院 | 环保设施施工单位 | 北京六建集团有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 城排2016字第454号 |
|  | 验收单位 | 北京清大明光环境科学研究所 | 环保设施监测单位 | 北京中环天成环境监测中心 | 验收监测时工况 | 75％以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 22000 | 环保投资总概算（万元） | - | 所占比例（%） | - |
|  | 实际总投资（万元） | 22000 | 实际环保投资（万元） | 760 | 所占比例（%） | 3.45 |
|  | 废水治理（万元） | 760 | 废气治理（万元） | 200 | 噪声治理（万元） | 160 | 固废治理（万元） | 120 | 绿化及生态（万元） | 120 | 其它（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | —— | 新增废气处理设施能力 | —— | 年平均工作时间 | —— |
| 建设单位 | 北京托普世纪科技企业孵化器有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91110000796702007U | 验收时间 | 2018.02.08 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 13.53 |  | 0 | 13.53 |  | 0 | 13.53 |
|  | 化学需氧量 |  | 163 | 500 |  |  | 4.059 |  | 0 | 4.059 |  | 0 | +4.059 |
|  | 氨 氮 |  | 28 | 45 |  |  | 0.202 |  | 0 | 0.202 |  | 0 | +0.202 |
|  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 3.32 | 10 |  |  | 0.446 |  | 0 | 0.446 |  |  | +0.446 |
|  | 烟 尘 |  | 0.11 | 5 |  |  | 0.0149 |  | 0 | 0.0149 |  |  | +0.0149 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 77 | 80 |  |  | 10.23 |  | 0 | 10.23 |  |  | +10.23 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年